Colt Fassaden-Lüftungswandsystem STRUCTURAL  Z-250

Zur natürlichen Be-/Entlüftung sowie Wandverkleidung, mit modernem Design und architektonischer Fassadengestaltung.

Die Hauptbestandteile wie Lamellen und Trägerprofile bestehen aus extrudierten Aluminium der Legierung EN AW 6060 / 6063. Das System ist dadurch besonders korrosionsfest und witterungsbeständig.

Die einzelnen Lamellen sind zerstörungsfrei demontierbar.

Die Z-250 Schallschutzlamellen erfüllen ein Schalldämmaß von Rw = 11 dB; 9 dB; 7 dB

Alle Bolzen, Schrauben und Unterlegscheiben bestehen aus Edelstahl

Das Lamellensystem soll mit rückseitig montiertem

Vogelschutzgitter / Insektenschutzgitter ausgeführt werden.

Die Montage erfolgt auf bauseitiger Unterkonstruktion.

(optional)

Bei Salzhaltiger Luft, z.B. in Meeresnähe oder im Bereich wo Streusalze zur Ausführung kommen, ist die Pulverbeschichtung der Aluminiumprofile als Seaside Beschichtung nach QUALICOAT auszuführen, um eine Filiformkorrosion zu vermeiden.

Technische Daten:

Systemausführung		:

Systembreite		:  mm

Systemhöhe			:  mm

Lamellentyp:		: Z-250

Lamellenanzahl		:

Lamellenneigung		: 45°

Lamellenraster		: 170 mm; 200 mm; 250 mm

Trägerprofiltyp		:

Trägerraster		:  mm

Trägeranzahl		: Stück

Vogelschutzausführung	: Ja/Nein

Oberflächenbehandlung

- naturfarben anodisiert 15-20 (m (E6EV-1)

- Farbeloxierung

- Pulverbeschichtung nach RAL 70-100 (m

FABRIKAT COLT INTERNATIONAL GmbH,

SOLAR SHADING

Büro Berlin

Am Borsigturm 31

13507 Berlin-Tegel

Tel +49(0)30430005-0

Fax +49(0)30430005-18

colt-berlin@de.coltgroup.com

www.colt-info.de